Znak sprawy: 005Z/18

Września 29.08.2018r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę filtrów do central wentylacyjnych.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o określenie ramy w filtrach kieszeniowych (metal czy tworzywo) oraz podanie grubości ramy (25 czy 20 mm). Prosimy również o określenie ram w filtrach kasetowych ( metal czy tworzywo)

Odpowiedz: filtry mogą mieć ramkę z tworzywa lub metalową. Grubość ramki 20 mm

Pytanie 2

Czy filtry kieszeniowe mają mieć ramę z tworzywa czy z ocynkowaną?

Odpowiedz: filtry mogą mieć ramkę z tworzywa lub metalową

Pytanie 3

Czy filtry kieszeniowe mają mieć ramę 20mm czy 25 mm?

Odpowiedz: filtry kieszeniowe mają mieć ramę 20mm

Pytanie 4

Proszę o podanie ile kieszeni mają mieć filtry kieszeniowe czy mamy przyjąć standardowa ilość j/n

Odpowiedz: Filtry mają posiadać standardową ilość kieszeni

|  | Wymiary | Ilość kieszeni | Klasa filtracji | Ilość | Cena za sztukę netto | Wartość netto (3x4) | Wartość brutto ( wartość netto +Vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Filtr kieszeniowy | 287x287x600 | 3k | F9 | 6 |  |  |  |
| Filtr kieszeniowy | 287x592x360 | 3k | G4 | 2 |  |  |  |
| Filtr kasetowy | 287x592x48 | x | G4 | 30 |  |  |  |
| Filtr kieszeniowy | 287x 592x600 | 3k | F9 | 28 |  |  |  |
| Filtr kasetowy | 580x300x48 | x | G4 | 10 |  |  |  |
| Filtr kasetowy |  | x | F5 | 6 |  |  |  |
| Filtr kasetowy | 592x402x48 | x | G4 | 12 |  |  |  |
| Filtr kieszeniowy | 592x402x600 | 6k | F9 | 2 |  |  |  |
| Filtr kasetowy | 592x592x48 | X | G4 | 62 |  |  |  |
| Filtr kieszeniowy | 592x592x600 | 6k | F9 | 28 |  |  |  |
| Filtr kasetowy | 950x300x48 | X | F5 | 4 |  |  |  |
| Filtr kasetowy |  | x | G4 | 2 |  |  |  |
|  |  | Koszty przesyłki |  |  |
|  |  | Suma |  |  |

Pytanie 5

Czy planują Państwo podział powyższego zamówienie na mniejsze dostawy czy realizacja będzie jednorazowa całości?

Odpowiedz: Zamawiający nie planuje podziału zamówienia

Pytanie 6

Jaki jest oczekiwany termin realizacji ewentualnego zamówienie?

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje 14 dniowego terminu dostawy po złożeniu zamówienia

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2